Energieübertragung mit Hilfe von Hochspannung
Christoph Gnandt, 2006

---
Nachteile der Hochspannungstechnik
erhöhte Gefahr für den Menschen
hohe Masten notwendig
Gefahr für Flugzeuge
(Berge, Flussüberquerungen)
Gefahr für größere Vögel
Verluste in den Transformatoren
teuer
Gibt es auch Vorteile?

---
Aufbau des Hochspannungskabels
Stahlkern
(8,7 mm Durchmesser)
30 Aluminiumadern
(Gesamtfläche 257 mm²)
Gesamtdurchmesser
ca. 2 cm
ca. 1,1 kg pro lfd. m
ca. 0,1 mW pro lfd. m

---
Direkte Übertragung (1)
Pnutz = 230 MW; U = 230 V
Stromstärke:
I = P over U = {230 MW} over {230 V} = 1 MA

---
Direkte Übertragung (2)
Spannungsabfall in der Fernleitung:
U_Verlust = R cdot I = 5 %OMEGA cdot 1 MA = 5 MV
Verlustleistung:
P_Verlust = U_Verlust cdot I = 5 MV cdot 1 MA = 5 cdot 10^6 MW

---
Direkte Übertragung (3)
Vom Kraftwerk einzuspeisende Leistung:
P_zu = P_nutz "+" P_Verlust = {} newline {} = 230 MW "+" 5.000.000 MW = {} newline {} = 5.000.230 MW approx 5 TW
Wirkungsgrad:
%eta = P_nutz over P_zu = {230 MW} over {5 cdot 10^6 MW} = 0,0046 "%"

---
Übertragung mit Hochspannung (1)
Pnutz = 230 MW; U = 230 V
Stromstärke in der Stadt: I = 1 MA
Spannung in der Fernleitung:
alignc {U_primär : U_sekundär = N_primär : N_sekundär} newline alignc {drarrow~ U_F = 500 over 1 cdot 230 V = 115 kV}

---
Übertragung mit Hochspannung (2)
Stromstärke in der Fernleitung:
alignc {I_primär : I_sekundär = N_sekundär : N_primär} newline alignc {drarrow~ I_F = 1 over 500 cdot 1 MA = 2 kA}
Spannungsabfall in der Fernleitung:
U_Verlust = R cdot I_F = 5 %OMEGA cdot 2 kA = 10 kV
Verlustleistung:
P_Verlust = U_Verlust cdot I = 10 kV cdot 2 kA = 20 MW

---
Übertragung mit Hochspannung (3)
Vom Kraftwerk einzuspeisende Leistung:
P_zu = P_nutz + P_Verlust = {} newline {} = 230 MW "+" 20 MW = {} newline {} = 250 MW
Wirkungsgrad:
%eta = P_nutz over P_zu = {230 MW} over {250 MW} = 92 "%"
(ohne Verluste in den Transformatoren!)

---
Könnte man ...
... auch ohne Hochspannungsübertragung einen Wirkungsgrad von 92% erreichen?
Bei IF = 1 MA wäre ein Widerstand von nur
20 m auf 50 km Länge notwendig.
 Kabeldurchmesser: ca. 9,2 m
 Masse: ca. 180 t pro m!